Технические характеристики изображения копии

определяют следующие параметры:

Главное требование к качеству копии — это воспроизведение изображения в наиболее благоприятном для зрительного восприятия виде, что предполагает отсутствие на копии каких-либо инородных вкраплений, пятен, пропусков, а также физических повреждений листа копии

1. Плотность изображения — мера насыщенности черным элементом черно-белого изображения или темными тонами полноцветного изображения.

2. Контраст — разница между плотностями самого темного и самого светлого участков изображения. Если взять для аналогии характеристики телевизионного изображения, то можно утверждать, что плотность изображения определяет яркость, а контраст — контрастность копии.

3. Фон. На высококачественных копиях тон пространства, не покрытого элементами изображения, визуально не должен отличаться от цвета чистой бумаги до копирования.

4. Разрешение — возможность различать отдельные тонкие вертикальные или горизонтальные линии на изображении. Измеряется в количестве линий на единицу длины (линий/мм) путем проведения под микроскопом анализа копии с текстового листа:

очень хорошо	4,5-5 л/мм;

хорошо		3,5-4,4 л/мм;

удовлетворительно	2,5-3,4 л/мм.

5. Четкость — это возможность передачи при копировании мелких фигурных элементов изображения. Существует специальный тест по европейскому стандарту  DIN  19051-2 с изображением ряда фигур с указанием градаций этого параметра. Четкость должна мало изменяться при расположении элементов изображения  в любом месте на рабочей поверхности копии.

6. Точность передачи линейных размеров изображения. При показателе масштабирования 1:1 в большинстве копировальных машин ошибки передачи линейных размеров не превышают 1%.

7. Смещение  изображения  на  копиях  относительно краев стандартного листа и перекос. В отрегулированном копире данные смещения должны укладываться в заданные рамки — обычно 2-3 мм.

8. Низкая чувствительность к определенным цветам изображения  оригинала. Физические особенности электрографических аппаратов черно-белого копирования не позволяют различать полную цветовую гамму оригиналов. Подавляющее большинство современных копиров не "чувствует" желтого цвета (при получении черно-белой копии с полноцветного оригинала желтые детали передаются, как белые).

<= назад