Ксерографические аппараты по своему назначению и возможностям копирования можно разбить на пять групп

1. Портативные копировальные аппараты (portable copiers):

— формат оригинала и копии — А4;

— скорость копирования до 5-6 копий/мин.;

— рекомендуемый объем копирования — до 500 копий/мес.

Назначение: изготовление небольшого числа копий в любых условиях — дома, в офисе, в командировке и т. д.

2. Низкосортные копировальные аппараты (low—volume copiers):

— формат оригинала — А4 (A3);

— формат копии — А4 (A3);

— скорость копирования 10-15 копий/мин.;

— рекомендуемый объем копирования до 1500-2500 копий/ мес.

Назначение: обслуживание потребностей небольшого офиса.

3. Офисные копиры среднего класса (middle—volume copiers):

— формат оригинала — A3;

— формат копии — A3;

— скорость копирования до 15-30 копий/мин для А4 и 10-20 копий/мин для A3;

— рекомендуемый объем копирования до 10 тыс. копий/мес.

Назначение: обслуживание потребностей офиса средних размеров с большим документооборотом, требующим хорошего оформления документов — выделение цветом, масштабирование (Xerox-5331, Ricoh, FT-4222).

4. Копиры для рабочих групп (high—volume copiers):

— формат оригинала — А2;

— формат копии — А2;А4;

— скорость копирования 40-80 копий/мин для формата черно-белое копирование с возможностью выделения цветом;

— рекомендуемый объем копирования — более 15 тыс. копий/мес.

Назначение: обслуживание потребностей больших офисов и бизнес-центров; большие объемы копирования, необходимость брошюрования и сортировки документов (Xerox 5352).

5. Специальные копировальные аппараты: полноцветные и широкоформатные аппараты — копия и оригинал до АО (1194-814 мм); для копирования цветных фотографий, инженерных чертежей, вывода изображений на твердый носитель с компьютера или слайдов.

Большинство цветных ксероксов имеют невидимый код, распознаваемый при специальном освещении, или обладают способностью к смещению цвета в случае копирования банкнот (Canon, CLC-10, Xerox 5760).

Обобщенные технические данные:

—  масштаб изображения копии в зависимости от оригинала — 25-400%;

— допустимая плотность бумаги 45-130 г/м;

—  количество копий до полного использования ресурса светочувствительного селенового барабана 10 тыс. — 1,5 млн;

— габаритные размеры (350-350-100)-(650-720-1200) мм;

— масса 8,5-200 кг.

<= назад